Προς

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

3ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα,  6 Σεπτεμβρίου 2019

Αρ.Πρωτ.3254

ΘΕΜΑ :	3η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)

Αξιότιμοι Κύριοι/ Κυρίες,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την 3η Δημόσια  Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ » , παρατηρούμε πως οι συγκεκριμένες προδιαγραφές ευνοούν μόνο δύο εταιρείες και αποτρέπουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου σας θα θέλαμε να σας προτείνουμε μία επιπλέον τεχνική προδιαγραφή

Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής για ανοιχτή μέθοδο Hasson, που θα περιλαμβάνει σε ενιαίο σύνολο τα παρακάτω εργαλεία με τις προδιαγραφές που επιμέρους αναφέρονται:

- ένα (1) τροκάρ Hasson 5/12mm, αποστειρωμένο μιας χρήσης, με σύστημα σταθεροποίησης, με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα που δέχεται εργαλεία διαμέτρου από 5 έως 12mm και δυνατότητα αφαίρεσης αυτού προς εξαγωγή παρασκευασμάτων και με επιπλεον πλευρικά πτερύγια σταθεροποίησης και διαμέσου ράμματος.

- Ένα (1) πλήρες τροκάρ κοιλίας 5/11mm,  μήκους 100mm, αποστειρωμένο μιας χρήσης, που να αποτελείται από ένα στυλεό με μή κοπτικό άκρο (διήνησης) και μία κάνουλα τροκάρ 10/11mm διαφανής ακτινοδιαβατή με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και βαλβίδα εισόδου αερίου (gas connector) και με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα που να δέχεται εργαλεία διαμέτρου από 5 έως 11mm και δυνατότητα αφαίρεσης αυτού προς εξαγωγή παρασκευασμάτων.

- Σετ τροκάρ κοιλίας 5mm, μήκους 100mm, αποστειρωμένο μιας χρήσης, που να αποτελείται από ένα (1) στυλεό με μή κοπτικό άκρο (διήνησης) και δύο (2) κάνουλες τροκάρ 5mm διαφανείς ακτινοδιαβατές με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και βαλβίδα εισόδου αερίου (gas connector)

- Ένα αυτόματο εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων και πόρων μιας χρήσης, μήκους 32cm,  λειτουργίας προοδευτικής φόρτισης και πυροδότησης, περιστρεφόμενο 360°, με κλίση εμπρόσθιας σιαγόνας, διαμέτρου 10mm εφοδιασμένο με 20 κλιπ τιτανίου, μεσαίου – μεγάλου μεγέθους, με μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του clip στις σιαγόνες του εργαλείου που εξασφαλίζουν ασφαλή σύγκλειση των clips από έξω προς τα μέσα, μηχανισμό μπλοκαρίσματος όταν αυτό αδειάσει και παράθυρο με ενσωματωμένο μετρητή ένδειξης των clip που απομένουν επί της λαβής του.

Με εκτίμηση για την
SURGILIFE ΕΠΕ

Καραλής Γεώργιος
Διαχειριστής SURGILIFE ΕΠΕ